## Slide 1: La cartographie d’aujourd’hui
Présenté par :
Léon BOUTRAND
Raphaël TAVARES

## Slide 2: Plan de l’exposé
I- Comment représenter la Terre, sphérique, sur une surface plane ?
  a) Différents types de projection
  b) Avantages et inconvénients
II- Présentation du GPS
  a) Défintion
  b) Principe de fonctionnement
III- Le radiomètre
  a) Présentation
  b) Vue du lycée avec un radiomètre

## Slide 3: I- Comment représenter une sphère sur une surface plane ?
Tout d’abord, il faut savoir que la cartographie a pour but la représentation d’une planète sur une surface plane. C’est à la fois une science, un art et une technique
Une projection est un ensemble de techniques. Voici plusieurs types de projections cartographiques :
-La projection conique de Lambert : c’est une projection qui conserve les angles. Les méridiens sont des droites convergeant toutes vers le centre S de projection, sommet du cône. Les parallèles sont des arcs de cercle de centre S.
Afin de conserver les angles, cette projection
altère les distances, c’est-à-dire la distance
séparant les parallèles est augmentée en tenant
compte de l’éloignement par rapport aux
parallèles de base.

## Slide 4
  - La projection cylindrique de Mercator : Les méridiens sont des droites parallèles entre elles, et les parallèles sont des droites perpendiculaires aux méridiens
  En revanche, la projection
  cylindrique augmente certaines
  superficies. Par exemple, le
  Groënland, qui est 9 fois plus
  petit que l’Amérique du Sud est
  ici plus grand que ce continent

## Slide 5: Les avantages et les inconvénients
Avantages :
-Cylindrique : permet de représenter la Terre sur une surface rectangulaire ; est très utilisée dans les manuels scolaires
-Conique : les angles sont conservés entre les méridiens et les parallèles
Inconvénients :
-Cylindrique : les régions sont de plus en plus étirées en se rapprochant des pôles car toutes les parallèles doivent être égales.
-Conique : les régions sont étirées en s’éloignant du centre de convergeances. Les parallèles sont courbées.

## Slide 6: II- Le GPS (Global Positioning System)
C’est un système de géolocalisation fonctionnant au niveau mondial
Le Gps fonctionne grâce au calcul de la distance qui sépare un récepteur GPS et plusieurs satellites. Il envoie des ondes éléctro-magnétiques se propageant à la vitesse de la lumière. On en déduit la distance par le temps de propagation de l’onde.
On sait que : distance = temps*vitesse
Donc dans ce cas : distance = temps*C
Exemple: Si le temps de propagation est
de 0.4 secondes, alors la somme des
distances entre l’émeteur GPS et le
satellite puis la distance entre ce
satellite et le récepteur GPS (voiture)
sera égale à : 0.4 * 299 792 458
càd à : 19916983m = 19916,983km

## Slide 7: III- Le radiomètre
Le radiomètre est un appareil qui permet de mesurer la réfléctance des milieux par différents types de lumière (rouge, vert, infra-rouge…)

## Slide 8: Vue du LFCL avec un radiomètre